## Slide 1: 딥러닝 기반 Mamba 가속 하드웨어 IP 회로 개발
University of Ulsan
School of Electrical Engineering
Jaehyun Park
jaehyun@ulsan.ac.kr
진행 상황 점검 26.06.17

## Slide 2: Overview
Build 과정 검증
  Platform / App make 과정
  Fakefile 적용 과정
C 포팅 결과 분석
  Fakefile을 사용한 포팅 결과 100% 일치 확인

## Slide 3: Platform & App 만들기
Platform & App 구성
컴파일 & 실행
사용할 시스템의 메모리 tree 구성.  이 프로젝트의 경우, 기존에 있던 hello file에서 copy.
$ make new PLATFORM_NAME=tip_v04
$ cd tip_v04/app
$ make new APP_NAME=v04
$ vi tip_v04.xml
$ cd tip_v04
$ make syn
$ make genesys2-eb
$ cd imp_genesys2-eb_2026-06-XX
$ make v04.all
실제 명령어가 사용되는 경로

## Slide 4: Fakefile 만들기
Fakefile 준비
Fakefile 변환
Fakefile 적용
이 경로에 fileIO source 저장
Uncomment (주석 제거)
$ cd tip_v04
$ make user
$ make util
$ cd util
$ make fakefile
$ cd fakefile/target
$ cd util/fakefile
$ make convert
$ make clean_generated
실제 명령어가 사용되는 경로
생성 결과
$ make rvx_each
$ cd tip_v04/app/v04
rvx_each.mh 에서 #USE_FAKEFILE=true의 주석 제거
생성과 초기화

## Slide 5: Fakefile 읽기
동일한 디렉토리에 있는 것처럼 파일이름으로 바로 호출
ffopen으로 호출하여 fileIO 처리 가능

## Slide 6: PureC-Mamba
RTL 결과와 일치하도록 Genesys2-EB에 포팅하여 정상 동작 확인
Fakefile read는 2번 사용
  input data 로딩
  결과 비교 평가를 위한 RTL-ZCU102의 최종 결과 로딩
Flow Diagram
Genesys2-EB 출력 결과

## Slide 7: PureC-Mamba
최종 메모리 사용량: 129,244B / 131,072B
SRAM 잔여 공간: 1.8KB, 정상 동작 확인
input 1개가 약 9KB
SRAM Capacity [0x20_000] = 131,072 Byte Memory Usage = 129,244 Byte Free Space = 1,828 Byte
quant_input_1_json_file_raw [0x23d9] ≈ 8.96 KB FPGA_result_1029_3_json_file_raw [0x3f71] ≈ 15.86 KB
Genesys2-eb memory tree

## Slide 8: 시스템 문의 사항
Genesys2에서 SRAM 구현 방식
  스펙상 BRAM 2MB, DDR3 1GB
  기본 포함된 hello 프로젝트의 SRAM 128KB
  subinki 프로젝트의 SRAM 64KB
BRAM:2 MB, DDR:1GB
subinki proj.SRAM:64KB